РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

СКОРОДНЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

№ 3

«30» января  2014 года

с. Скородное

## Об утверждении Программы

## «Комплексное развитие систем

## коммунальной инфраструктуры

## Скородненского  сельского поселения

## на 2014-2024гг»

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Скородненского сельского поселения Верховского района Орловской области на 2014 -2024 г.г.» (прилагается)

2. Установить, что указанные объёмы финансирования ежегодно корректируются в соответствии с утверждённым бюджетом на очередной календарный год»

Глава Скородненского сельского поселения                         П.И.Токарев

Приложение 1

к Решению Скородненского

сельского Совета народных депутатов

от «30» января 2014г. № 3

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Скородненского сельского поселения на 2014-2024 годы»

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Паспорт Программы

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

3. Перспективы развития Скородненского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

6. Социально –экономические последствия от выполнения программы

7. Управление программой

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Скородненского сельского поселения на 2014-2024годы»

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Скородненского сельского поселения на 2014-2024 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г. №210-Фз «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Постановление Правительства РФ от 14.06.2013г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Скородненского сельского поселения |
| Основной разработчик Программы | Администрация Скородненского сельского поселения |
| Основная цель Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в Скородненском сельском поселении с 2014 по 2024 годы. |
| Основные задачи Программы | Определение перспективной потребности населения Скородненского сельского поселения Верховского района, объектов нового строительства в коммунальных ресурсах |
| Важнейшие целевые показатели программы | Определение критериев доступности для населения коммунальных услуг, показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективных нагрузок, величин новых нагрузок, показателей качества поставляемого коммунального ресурса, показателей степени охвата потребителей приборами учета, показателей надежности по каждой системе ресурсоснабжения, показателей эффективности производства и транспортировки ресурсов, показателей эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2024 года |
| Объемы и источники финансирования Программы | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет района, местный бюджет поселений, финансовые средства инвесторов |

2. Характеристика существующего состояния и проблем коммунальной инфраструктуры поселения

Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории Скородненского сельского поселения по производству товаров, оказанию услуг в сферах:

Электроснабжения -1 (ООО «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт»)

Газоснабжения – 2 (ОАО « Газпром Госраспределение» филиал в Орловской области, ООО «Газпроммежрегионгаз Орел»

Водоснабжения – 1 (Администрация Скородненского сельского поселения)

Водоотведения - 0

Теплоснабжения – автономно

Жилищный фонд Скородненского сельского поселения (2013) – 203 дома, 170 хозяйств. – 13,52 тыс. кв.м.: частный жилищный фонд – 12,67 тыс. кв.м. многоквартирные 12 домов, 28 квартир общей площадью – 1,22 тыс. кв.м.

.Во всех четырех населенных пунктах газовое отопление, дома с печным отоплением тоже присутствуют.

В четырёх  н. п. функционирует  водопровод. Каждый год проводится работа Администрацией Скородненского сельского поселения по замене непригодных частей водопровода.

На территории поселения  источником питьевого водоснабжения являются подземные воды. Источником водоснабжения в поселении являются подземные воды.

В настоящее время водоотбор идет из 5 эксплуатационных скважин и 5 водонапорных башен (Рожновского). Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ6-6,5-120, ЭЦВ6-6,5-85. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02, в размере 30-50 метров.

# Сведения об инженерном обеспечении скважин:

| Населенные пункты | Наличие собственных водозаборов | Год постройки или постановки на учет | Глубина диаметр, м | Процент получаемый из центрального водопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество скважин | Процент износа, % |  |  |  |
| с. Скородное | 1 | 60 | 1978 | 102/140 | 100 |
| с. Скородное | 1 | 60 | 1978 | 102/140 | 100 |
| п. Ключики | 1 | 60 | 1976 | 66/120 | 100 |
| д. Даменка | 1 | 60 | 1975 | 130/140 | 100 |
| с Скородное (школа) | 1 | 60 | 1974 | 100/120 | 100 |

Фактическое водопотребление на 1 человека в сутки должно составлять 258 литра, но этот показатель не выдерживается на территории Скородненского сельского поселения по данным поселения.

# Сведения об инженерном обеспечении водонапорных башен (Рожновского):

| Населенные пункты | Количество скважин | Год постройки или постановки на учет | Процент износа, % | Высота, м / объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Скородное | 1 | 1978 | 30 | 11,26/35 |
| с. Скородное (школа) | 1 | 1975 | 30 | 10,90/35 |
| п. Ключики | 1 | 1976 | 70 | 17,46/52 |
| д. Даменка | 1 | 1975 | 30 | 11,70/37 |
| с Скородное. | 1 | 1978 | 40 | 17,46/52 |

Администрация Скородненского сельского поселения также включает в себя эксплуатацию и обслуживание водоразборных колонок; пожарных гидрантов; артезианских скважин - 5 штук, глубиной от 60-130 м, диаметром 120-140 м, износ составляет 60 %; водонапорных башен — 5 штук, объемами 35-52 м3, износ составляет 30-70 %; и сетей местного водопровода, общей протяженностью 21,5 км., износ составляет 30-50 %.

# Сведения об инженерном обеспечении сетей водопровода:

| Населенный пункт | Протяженность, км | Процент износа, % | Усл. диаметр, мм | Год постройки | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Скородное | 6 | 30 | 100 | 1976 | п/эт-чугун |
| с. Скородное (школа) | 4 | 30 | 100 | 1976 | п/эт-асбест |
| п. Ключики | 6 | 30 | 100 | 1976 | п/эт-железо |
| д. Даменка | 4 | 30 | 100 | 1976 | п/эт-асбест |
| с Скородное. | 1,5 | 30 | 100 | 1976 | п/эт |

Система канализации в сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в индивидуальные выгребы с последующим вывозом специальной техникой. На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается с помощью  наемной техники, а именно путем  вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость  коммунальных услуг. Поскольку отсутствует система санитарной очистки территории на перспективу необходимо устройство усовершенствованной свалки твердых бытовых отходов, единой для всей территории сельских поселений Верховского района.

По территории Скородненского сельского поселения проходят ЛЭП 35 и 10 кВ. Электроснабжение бытовых потребителей и промышленных предприятий поселения осуществляется на напряжении 10 кВ и 0,6 и 0,4 кВ, с шин распределительной понижающей подстанции ПС 35/10 кВ «Скородное», расположенной на территории Скородненского поселения, через трансформаторные подстанции КТП 10/0,4 кВ, в количестве 11 штук, Электрические сети напряжением 10 кВ - 3-х проводные. Схема электроснабжения смешанная, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.	Электрические сети напряжением 0,4 кВ — четырех проводные. Схема электроснабжения смешанная, как открытого типа выполненная проводом А по опорам ВЛ, так и силовыми кабелями 0,4 кВ, проложенными в земле.

В Скородненском сельском поселении в  качестве   топлива используется в основном газ, в качестве резервного топлива используется уголь и мазут.

Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является сетевая вода с расчетными температурами Т = 150-700С, Т = 95-700С.

Система теплоснабжения от вышеперечисленных котельных — закрытая.

Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием.

Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для систем отопления и вентиляции и оцинкованных — для систем горячего водоснабжения.

Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от  степени газификации населенных  пунктов. Часть жилой застройки отапливается от индивидуальных  автономных отопительных и водонагревательных систем  (работающих на природном газе),   часть имеет печное отопление.

По территории Скородненского сельского поселения  проходит магистральный газопровод, газопровод  – отвод и газопроводы местного значения.

В настоящее время газоснабжение Скородненского сельского поселения развивается на базе природного газа.

Распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме:

  - I-я ступень — газопровод высокого давления  II — ой категории р ≤ 0,6 МПА;

  - II-я ступень — газопровод среднего давления р ≤ 0, 3 МПА;

  - III-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 МПА.

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРПШ, ШРП). По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки в основном для газопровода низкого давления, протяженность газопроводов составляет: 17610м.

3    Перспективы развития Скородненского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Скородненское сельское поселение расположено в северо-западной части Верховского муниципального района Орловской области. Поселение граничит с тремя сельскими поселениями и одним муниципальным районом, а именно: на западе и северо-западе граничит с Корсунским сельским поселением, на востоке и юго-востоке – с Галичинским сельским  поселением, на севере с Туровским сельским поселением, на юго-западе -  с Покровским муниципальным районом.

Сложившаяся планировочная структура Скородненского сельского поселения представляет собой 4 населенных пункта – село Скородное, деревня Даменка, поселок Ключики, поселок Первомайский. Общая площадь территории Скородненского  муниципального образования составляет – 4495 га. Общая численность населения  по состоянию  01.01.2014 года составляет 486 человека.  Территория поселения  изрезана руслами рек, ручьев и оврагами.  Кроме того, через территорию Скородненского сельского поселения проходят дороги регионального значения А/д «Покровское- Верховье», А/д «Скородное – Верхняя Залегощь».

Административным центром Скородненского  сельского поселения является с.Скородное. Расстояние до административно-территориального центра района – пгт Верховье составляет 12 км.

В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно-упорядоченную структуру.

В центре населенного пункта сформировался общественный центр, где разместились: здание администрации, МБОУ « Скородненская средняя общеобразовательная школа» с количеством учащихся -50 , детский сад,, узел связи, сельский дом культуры.  В с. Скородное 2 магазина,  здание ФАПа.

Жилая застройка представлена большинством усадебных одноквартирных домов, а также  одноэтажных многоквартирных домов.

Благоустройство территории недостаточное, дороги  имеют грунтовое покрытие.

Санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Система инженерного обеспечения достаточно развита, за исключением отсутствующей централизованной канализации

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

Население и демографический потенциала

Численность населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития поселения.

Численность населения в целом по сельскому поселению по данным статистики  на 2014 год составляет 486 человек.

Сложившаяся  миграция

в границах  Скородненского  сельского поселения

Таблица  № 1

| показатели | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на 1.01. | 462 | 460 | 474 |
| Родилось «+» | 4 | 7 | 7 |
| Умерло «-» | 5 | 5 | 5 |
| Естественный прирост населения (+), убыль(-) | -1 | 2 | 2 |
| Прибыло «+» | 10 | 19 | 16 |
| Убыло «-» | 10 | 7 | 7 |
| Миграционный прирост (+), убыль(-) | 0 | 12 | 9 |
| Общий прирост (убыль) населения | -1 | 14 | 11 |

В настоящее время продолжается незначительный прирост сельского населения за счет превышения уровня рождаемости над уровнем смертности.

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от выполнения различных программ. Программа Президента по материальному стимулированию рождаемости (материнский капитал) призвана повысить уровень рождаемости. Современная демографическая ситуация в Скородненском сельском поселении характеризуется хроническими процессами естественной убыли, с показателями воспроизводства, не обеспечивающими простого воспроизводства населения, старением населения, утратой демографического потенциала и т.д. Для улучшения демографической ситуации в Скородненском сельском поселении как и в области в целом, требуется осуществить комплекс мер, включающих широкий круг социально-экономических мероприятий, которые определяют демографическое развитие и  направлены на:

Создание условий для ведения здорового образа жизни

Укрепление репродуктивного здоровья населения, детей подростков, сокращения уровня смертности.

Повышение уровня рождаемости

Укрепление института семьи, поддержка материнства и детства

Миграционная активность в основном свойственна трудоспособному населению. В настоящее время продолжается убыль сельского населения за счет миграции сельской молодежи в Москву и другие области. Основные причины этого - экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможности для  большинства сельской молодежи решать вопросы трудоустройства, жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни. При этом без привлечения молодежи в сельском поселении нельзя устойчиво развивать  сельские территории. Сложившаяся в поселении демографическая модель воспроизводства населения является крайне неблагополучной для дальнейшего развития территории.

Трудовые ресурсы

Миграционные процессы за последние 5 лет отразились на структуре населения, в связи с чем трудоспособное население в настоящее время составляет 52 % от общей численности населения  Скородненского сельского поселения.

Надо отметить, что в поселении, как и во всем районе, существует так называемая «скрытая занятость». Оценить количество работников работающих без оформления трудовых отношений с работодателем достаточно сложно. Тем не менее, теневой рынок трудовых ресурсов объективно существует в отраслях торговли и обслуживании, в сельском  поселении

Таблица  № 3

|  | Показатели | Численность чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Трудовые ресурсы | 264 |
|  | Из них занято: |  |
|  | - | в сельском хозяйстве | 39 |
|  | - | предприятия торговли, общественного питания, сбыта и заготовки | 3 |
|  | - | здравоохранение | 2 |
|  | - | образование | 26 |
|  | - | культурно-бытовое обслуживание |  |
|  | - | административные и финансовые учреждения | 4 |
|  | ИТОГО: занятых трудовой деятельностью | 74 |
|  | Незанятое население | 43 |
|  | Учащиеся студенты | 27 |
|  | Трудоспособное население, выезжающее на работу в город | 90 |

На территории Скородненского сельского поселения имеются сельскохозяйственные предприятия – это ООО «Викинг-Агро», занимающиеся растениеводством,  и личные подсобные хозяйства, так же выращиванием зерновых культур занимаются ИП Кураков, ИП Топунов, КФХ Катальников. Действующие сельскохозяйственные предприятия располагают необходимой техникой для сельскохозяйственного производства, однако главной проблемой развития производства остается существенный износ основных фондов, данная проблема может быть решена путем реализации федеральных, областных, ведомственных и муниципальных программ по развитию АПК. Главной проблемой  является безработица внутри поселения, что стимулирует поиск трудоспособным населением за пределами муниципального образования. В целом территория поселения может быть использована для производства как растениеводства так и животноводства.

Сельхозугодия  располагаются в основном на землях содержащих повышенное содержание чернозема - более 85%, это выщелоченные и оподзоленные, они залегают большими массивами по всей территории  при этом наряду с выщелоченными черноземами большой удельный вес занимают темно – серые лесные почвы.

Выщелоченные черноземы в сухом состоянии обладают хорошей структурой. В них преобладают зернистые фракции размером от 1 до 10 мм. Пылеватые фракции составляют незначительный процент даже в подпахотном горизонте. В подпахотном же горизонте их не большое количество.

Структура оподзоленных черноземов вследствие облегченного механического состава и меньшего содержания гумуса характеризуется в ряду исследуемых почв минимальной водопрочностью: количество агрономически ценных агрегатов в них не превышает 50%, критерий водопрочности агрегатов равен 54,1% /2/.

На территории поселения имеются объекты социальной инфраструктуры. К учреждениям  социальной инфраструктуры относятся  учреждения образования, здравоохранения, учреждения культуры, предприятия торговли, предприятия связи. В систему образования Скородненского сельского поселения входит  МБОУ « Скородненская СОШ», с количеством обучающихся – 50 человек. Для дошкольных учреждений принят радиус доступности - 500 м. Для школ радиус доступности принят — 4 км (в соответствии с СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

К основным объектам здравоохранения в Скородненском сельском поселении относятся ФАПы. На территории поселения имеются один ФАП:  Скородненский ФАП, Оценка обеспеченности  муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе дается только обзорно.

Доступность амбулаторий, ФАП и аптек в сельской местности  принимается в пределах 30 минут, с использованием транспорта — 3000 м.

.

К первому уровню обслуживания товарами повседневного спроса  в Скородненском сельском поселении относятся магазины. На территории функционируют 2 магазина продовольственных товаров: магазин «Лидия» и «Магазин» По территориальному принципу для данных учреждений и предприятий обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2,5-3 км).

Система водоснабжения

В настоящее время ответственность за водоснабжение Скородненского сельского поселения лежит на администрации поселения.

Источником водоснабжения в поселении являются подземные воды.

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут*чел.

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды населения.  Потребности в воде объектов, располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации инвестиционных проектов.

# Определение противопожарных расходов.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

На расчетный срок принято 2 одновременных пожара с расходом по 25 л/с каждый, с учетом расхода на внутреннее пожаротушение из внутренних пожарных кранов q = 2,5 л/с.  Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.

Qпожарн.  =  50+2,5=52,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара согласно СНиП 2.04.02-84 составляет 3 часа, расход воды в сутки будет 52,5х3х3,6=567 куб.м./сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

# Свободные напоры

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами.

# Источники водоснабжения, схема водоснабжения

Источником водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются артезианские скважины. В связи с увеличением жилого фонда и ростом населения, необходимо реконструировать и расширять существующие водозаборные сооружения.

Система водоснабжения поселения, централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

# Водопроводные сети

В связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.  Необходимо проложить новые водопроводные сети, для водоснабжения площадок нового строительства, в зонах водоснабжения от соответствующих водопроводных сетей.

Перспективные сети водопровода рекомендуется прокладывать из стальных, чугунных водопроводных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых напорных труб.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

# Проектные предложения

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- Водоснабжение площадок нового строительства рекомендуется осуществлять прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водопроводных сетей.

- Сети водопровода рекомендуется принять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

- Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

- Произвести реконструкцию существующих водопроводных сетей, в точках подключения новых районов, а также водопроводных сетей, нуждающихся в замене и ремонте, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей (санирование и тп).

- Произвести тампонаж брошенных и нерабочих скважин, для предотвращения возможного загрязнения водоносных горизонтов и последующего ухудшения качества воды.

- Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

- Произвести реконструкцию существующих водозаборов, с учетом увеличения их производительности.

- Перебуривание недействующих артезианских скважин и  прокладка новых водопроводных сетей, на территориях, предлагаемых к включению в границы населенных пунктов.

- Строительство  башни Рожновского - п. Первомайский

Система водоотведения

Система канализации  предусматривается раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные сооружения, а дождевой и талые стоки собираются и отводятся отдельной системой, на собственные очистные сооружения, которые следует построить.

# Нормы и расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий в систему канализации, принят с ростом на 10% от существующего стока.

.

Электроснабжение

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения на перспективу определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей»  РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления на газовых плитах. Распределение суммарного потребления электроэнергии населением при составе семьи 3 человека составит 421 кВт. ч. в год на одного человека. Рост электрических нагрузок по промышленным и сельскохозяйственным предприятиям принят из расчета прироста 2 % в год. Данные по годовому электропотреблению поселения на перспективу приведены в таблице:

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения (тыс. чел) | Годовое потребление электроэнергии (кВт. час) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | сохраняемый жилой фонд | новое строительство |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 13,96 | 13,71 | 0,25 | 5877160 |
| 2 | С/х, пром и соцкультбыт потребители | - | - | - | Нет данных |
| 3 | Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций (20%) | - | - | - | 1175432 |
|  | Всего по поселению: | - | - | - | 7052592 |
| 4 | С учетом коэф. совмещения максимумов нагрузок К=0,8 | - | - | - | 5642073,6 |

Годовое потребление электроэнергии составит 5642,0736 тыс. кВт. час.

На перспективу развития Скородненского сельского поселения Верховского района Орловской области планируется строительство систем электроснабжения для организации планируемых объектов капитального строительства в области промышленности, агропромышленного комплекса, социальной инфраструктуры, а также для размещения объектов капитального жилищного строительства, разработка предложений предусматривается по мере реализации инвестиционных проектов.

При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях:

- роста производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования;

- переоборудования систем электроснабжения жилого фонда, в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники,

- для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения, возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов.

Теплоснабжение

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и  уменьшения теплопотерь в тепловых сетях,  необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции, переводу на природный газ и строительству новых котельных, а так же замене тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных теплоисточников), а именно требуется:

- строительство блочных газовых котельных для проектируемых объектов соцкультбыта и промышленности.

- реконструкция изношенных участков теплотрасс.

Обеспечение теплом планируемых объектов соцкультбыта предлагается от котельных блочных, встроенных и электрических теплогенераторов  тепла.

В газифицированных населенных пунктах целесообразно использовать для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов автономные газоводонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения.

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе поселения, в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды. В летний период для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд в горячей воде возможно использование солнечных водонагревателей, с сезонным включением их в систему водяного отопления — горячего водоснабжения.

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

- применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологического вида топлива;

- реконструкция и переоборудование изношенной котельной и тепловых сетей социально значимых объектов;

- внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

- использование для районов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности для проектируемого соцкультбыта, для индивидуальной застройки — автономные генераторы тепла, работающие на газе.

Газоснабжение

Проектные решения

Проектными решениями сохраняются направления использования газа, при этом значительно увеличивается доля его использования.

Новое строительство включает усадебную и многоквартирную застройку, а также социально значимые объекты.

Обеспечение газом новых жилых районов застройки, необходимо предусмотреть от проектируемых газопроводов низкого и среднего давления, подключаемых к существующим ГРПШ, ШРП.

Кроме того план перспективного развития сельского поселения предусматривает перевод существующих потребителей сжиженного газа и твердого топлива на природный газ.

Потребности в газе объектов располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации на них инвестиционных проектов.

Годовые расходы газа для населения определены по нормам газопотребления в соответствии с «СП 42-101-2003г.». Часовые расходы газа определены по годовым расходам газа и числу часов использования максимума.

Обеспечение газом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.

Прогнозируемые расходы газа на коммунально-бытовые нужды для объектов существующего и нового строительства в данном разделе не рассматривается.

Развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и района.

Источник газоснабжения поселения развивается на базе природного газа.  Распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме высокое (1,2 и 0,6 Мпа), среднее (0,3 Мпа), низкое (до 0,005 Мпа). Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРПШ, ШРП). Охват населения газоснабжением составляет - 70-80 %.

В систему основных мероприятий по дальнейшему развитию инфраструктуры газового хозяйства входят следующие положения:

- строительство газопроводов и газорегуляторных пунктов для районов нового строительства;

- создание проектной документации и строительство газопровода низкого и среднего давления до негазифицированных населенных пунктов - первая очередь;

- осуществить строительство и реконструкцию котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое с КПД > 90%;

- поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки  полиэтиленовых труб;

- поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки  полиэтиленовых труб;

- поэтапный переход на использование сетевого газа объектов потребляющих сжиженный углеводородный газ (СУГ);

- развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и района;

Санитарная очистка территории

К отходам образующимся на территории ФАПов в зависимости от класса опасности предъявляются различные требования к сбору , хранению, транспортированию . Наиболее опасные  отходы  класса АиБ должны быть подвергнуты термическому обезвреживанию. К сельскохозяйственным отходам относятся  органические отходы животноводства и полеводства, удобрения. Для  захоронения биологических отходов  отведены специальные места, которые должны иметь несколько биотермических ям. На территории поселения осуществляется вывоз бытовых отходов с территорий домовладений населенных пунктов на районный полигон ТБО, располагающийся на территории Галичинского сельского поселения Верховского района.

Уборка  территории от мусора, снега, мытье усовершенствованных покрытий

На территории поселения в населенных пуктах необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку  усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку с последующим вывозом отходов. Грейдирование грунтовых дорог.

Зимняя уборка предусматривает чистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на обочинах проезжей части, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований.

- ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

В рамках Программы  предусматривается финансирование мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств областного и местного бюджетов, средств  внебюджетных источников.

Организационно-финансовый механизм Программы  долевое финансирование строительства и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов  субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов и внебюджетных  средств.

Средства необходимые на реализацию программных мероприятий по годам подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

- СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Скородненского сельского поселения путем повышения качества предоставляемых услуг.

Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования

Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки услуг потребителю.

Обеспечить более рациональное использование ресурсов

Улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние территории

создать предпосылки для поступления средств инвесторов в предприятия коммунального комплекса.

- УПРАВЛЕНИЕ  ПРОГРАММОЙ

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм  мониторинга и внесения  изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации программы

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы

Основным принципом реализации программы является принцип  сбалансированности интересов муниципального образования «Скородненское сельское поселение», предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования «Скородненское сельское поселение»

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган муниципального образования  «Скородненское сельское поселение» в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители коммунального комплекса.